ИНСТРУКЦИЯ № И 9392-002-56715159/1-05

по применению средства «Кеми-Сайд Инструмент» произведенного ЗАО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ», Россия, по нормативно-технической документации ООО «КЕМИТРЕЙД», Россия, по заказу ООО «ДЕЗИНВЕСТ», Россия, для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Москва 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ № И 9392-002-56715159/1-05

по применению средства "Кеми-Сайд Инструмент", произведенного ЗАО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ", Россия, по нормативно-технической документации ООО "КЕМИТРЕЙД", Россия, по заказу ООО "ДЕЗИНВЕСТ", Россия, для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Инструкция разработана ИЛЦ ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, ИЛЦ ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, ООО "КЕМИТРЕЙД".

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Михеева И.В.,

Акулова Н.К. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Носик Д.Н., Носик Н.Н.,

Кондрашина Н.Г.(ИЛЦ ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН),

Чижов А.И. (ООО "КЕМИТРЕЙД").

Инструкция предназначена для работников организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство "Кеми-Сайд Инструмент" представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета, со слабым специфическим запахом.

В состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят: глутаровый альдегид (3,8-4,2%); 5-хлор-2-гидроксифенилметан (2,8-3,2%); 1,1-бифенил-2- ол (2,8-3,2%),ингибиторы коррозии и прочие функциональные компоненты. Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях объемом 1 -5 дм3. Срок годности средства - 2 года в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - 14 суток.

1.2.Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано на  вирусе полиомиелита 1 типа), патогенных грибов возбудителей кандидозов и трихофитии. Средство обладает спороцидной активностью.

Водные растворы средства в рабочих концентрациях (0,5% -1,0%) не обладают фиксирующими свойствами в отношении органических веществ. Растворы средства обладают моющими, антикоррозионными свойствами, не портят обрабатываемые объекты и не обесцвечивают ткани.

1.3.Средство "Кеми-Сайд Инструмент" (концентрат) по степени воздействия на организм по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007!76: при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу мало опасных веществ, к 3 классу умеренно токсичных при введении в брюшную полость и  к 4 классу малоопасных соединений  при однократном ингаляционном воздействии в виде паров; оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу, вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз; обладает умеренным сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства (0,1%-5,0% по препарату) при потенциально опасных путях воздействия на организм (желудок, кожа, при ингаляции) относятся к 4 классу малоопасных веществ и при введении в брюшную полость относительно безвредны (6 класс опасности). При однократном нанесении на кожу не оказывают местно-раздражающего действия, при повторных аппликациях вызывают слабое раздражение, отмечается появление сухости кожи. При попадании в глаза 2,0% и 5,0% растворов слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны для [1,1-бифенил]-2-ол, и 5-хлор-2-гидроксидифенилметан действующих веществ 0,3 мг/м3, глутарового альдегида 5,0 мг/ м3.

1.4. Средство предназначено

-	для дезинфекции:

предметов ухода за больными (из металлов, стекла, полимерных материалов, резин); белья (нательного, постельного, спецодежды персонала); изделий медицинского назначения, в том числе хирургических инструментов замковых и беззамковых, стоматологических инструментов, в том числе вращающихся, изделий из металлов, резин, стекла, полимерных материалов; лабораторной посуды из стекла, металла, полимерных материалов; изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной, и грибковой этиологии (включая дерматофитии и кандидозы) в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе туберкулезных ЛПУ, учреждений акушерско-гинекологического профиля); в лабораториях (клинических, микробиологических и пр.), на объектах коммунального хозяйства (в гостиницах, общежитиях, прачечных, парикмахерских, косметических салонах, банях, саунах, бассейнах, спорткомплексах и т.п.);

-	для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним), включая хирургические (в том числе беззамковые и замковые) и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся) из металлов, резин, стекла, полимерных материалов в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе туберкулезных).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства.

.

| Концентрация рабочего раствора (%) | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
| по препарату | по ДВ | средство | вода | средство | вода |
|  | 1,1- бифе-нил- 2-ол | 5-хлор -2- гидрокси- Дифенил- метан | Глутаровый альдегид |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,030 | 0,030 | 0,04 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1.Растворы средства "Кеми-Сайд Инструмент" используют для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными из металлов, стекла, полимерных материалов, резины, белья методом погружения и протирания по режимам, представленным в таблице 2 - 3.

3.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Изделия медицинского назначения полностью погружают в раствор средства, разъемные изделия погружают в разобранном виде. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью электроотсоса или шприца. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Емкости с изделиями должны быть закрыты крышками.

После дезинфекции их промывают проточной водой в течение трех минут при использовании 0,5% раствора или пяти минут при использовании 1,0% рабочего раствора.

Предметы ухода за больными (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор в емкость с крышкой, препятствуя их всплытию. По окончании дезинфекции игрушки и предметы ухода промывают водой в течение пяти минут.

Белье (кроме шерстяного и синтетического) последовательно замачивают в растворе из расчета 4 л - 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

Лабораторную посуду полностью погружают в емкость с раствором средства, закрывают крышкой, по окончании дезинфекционной  выдержки посуду промывают проточной водой в течение 5 мин.

Изделия медицинского назначения однократного применения  перед утилизацией (медицинские отходы), относящиеся к классу Б, в соответствии с классификацией по СанПин 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений", собирают в отдельные емкости (контейнеры) и обрабатывают способом погружения в 1,0 % раствор средства, обеззараживают в течение 60 минут с последующей утилизацией. Контейнеры для сбора медицинских отходов обрабатывают способом протирания 1,0% раствором при экспозиции 60 минут.

3.7.Для дезинфекции растворы средства можно использовать многократно в течение 14 дней, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.

Таблица 2

Режимы* дезинфекции объектов водными растворами средства

"Кеми-Сайд Инструмент" в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез) и грибковой этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Белье не загрязненное | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Белье,загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 120 90 |  |
| Предметы ухода за больными из пластика, стекла, металла, не загрязненные биологическими жидкостями | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из резин, не загрязненные биологическими жидкостями | 1,0 | 60 |  |
| Изделия медицинского назначения, в том числе: Беззамковые | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Замковые | 0,5 1,0 | 60 30 |  |
| Стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | 1,0 | 60 |  |
| Лабораторная посуда | 0,5 1,0 | 60 30 |  |
| Изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией (медицинские отходы) | 1,0 | 60 | Погружение |

Примечание:

*- обеспечивается дезинфекция в отношении бактериальных, включая туберкулез и грибковых инфекций.

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов водными растворами средства "Кеми-Сайд Инструмент" в отношении возбудителей

инфекций вирусной этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззара- живания, мин | Способ обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения, в том числе замковые | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из резин и силикона | 1,0 | 60 |  |
| Стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | 1,0 | 60 | Погружение |

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

Рабочие растворы средства применяют для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения из металлов (в том числе беззамковых и замковых), резин, стекла, полимерных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся.

Предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в настоящем отчете в таблице 4.

Изделия медицинского назначения полностью погружают в раствор средства. Каналы и полости изделий заполняют раствором средства с помощью шприца или электроотсоса. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Рабочие растворы средства для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией можно применять многократно в течение срока годности рабочих растворов, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, появление хлопьев, помутнение раствора и пр.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), и в методических указаниях "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам" (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

Таблица 4

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства "Кеми-Сайд Инструмент"

| Этапы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией | Концентрация раство-ров (по препара-ту), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обра- ботки на этапе, мин.+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор средства изделий, в том числе имеющих замковые части, каналы и полости; - стоматологических инструментов, в том числе вращающихся, имеющих замковые части, каналы, полости | 0,5 1,0 1,0 | Не менее 18 | 60 30 60 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание, при помощи ерша, щетки (изделия из резин и пластмасс обрабатывают ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой), каналов изделий - при помощи шприца: - изделий с простой конфигурацией, не имеющих замковых частей, каналов и полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | То же | Не менее 18 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания:

* Режим дезинфекции обеспечивает деконтаминацию в отношении возбудителей вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой этиологии.

5.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1.К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

5.2.При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.3.Все работы со средством и его растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.4.Емкости для обработки изделий медицинского назначения должны быть закрыты.

5.5.Средство хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

6.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1.При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечения и эритемы на коже.

6.2.При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды с мылом.

6.3.При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, затем закапать 30 % раствор сульфацила натрия. Обязательно обратиться к окулисту.

6.4.При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не промывать! Обязательно обратиться к врачу.

7.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

7.1.Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта, действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

7.2.Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях при температуре не ниже 0°С и не выше 25°С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

7.3.При случайной утечке или  разливе средства его уборку необходимо проводить, используя индивидуальную одежду, резиновые сапоги, резиновые перчатки.

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

7.4.Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

8.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

1 .Контролируемые показатели и нормы.

Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком, средство "Кеми-Сайд Инструмент" контролируется по следующим показателям качества (табл.5): внешний вид, массовая доля 1,1-бифенил-2-ол, массовая доля 5-хлор-2- гидроксидифенил-метан, массовая доля глутарового альдегида, %.

Таблица 5.

Показатели качества дезинфицирующего средства "Кеми-Сайд-Инструмент"

| № п/п | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом | По п. 2. |
| 2 | Массовая доля 1,1 –бифенил- 2-ол, % | 2,8-3,2 | По п. 3. |
| 3 | Массовая доля 5-хлор-2- гидроксидифенил-метан, % | 2,8-3,2 | По п. 3. |
| 4 | Массовая доля глутарового альдегида, % | 3,8-4,2 | По п. 3. |

2.Определение внешнего вида

Внешний вид средства оценивают визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

3.Определение массовой доли 1,1-бифенил-2-ол, 5-хлор-2-гидроксидифенил-метан, глутарового альдегида.

Массовую долю  1,1-бифенил-2-ол, 5-хлор-2-гидроксидифенил-метан, глутарового альдегида в средстве определяют методом газожидкостной хроматографии в режиме программирования температуры, с пламенно- ионизационным детектированием и применением внутреннего эталона. Допускается применение абсолютной градуировки.

Приборы и реактивы:

-Аналитический газовый хроматограф типа "Хром-5", снабженный пламенно ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 300 см, внутренним диаметром 0,3 см;

-Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Шприц типа МШ-1 вместимостью 1 мкл;

-Колбы мерные вместимостью 25см по ГОСТ 1770;

1,1-бифенил-2-ол - аналитический стандарт 99,9% (САS 90-43-7), фирма Клариант;

-5-хлор-2-гидроксидифеншшетан - аналитический стандарт 96,7% (САS 120-32-1), фирма Клариант;

-Глутаровый альдегид (САS 111-38-8) аналитический стандарт 50% водный раствор;

-Нафталин - ч. ТУ 6-09-2373-72 (вещество - эталон);

-Ацетон ч.д.а., ГОСТ 2603-71;

-Насадка - хроматон N-AW-DMCS (фракция 0,20-0,25 мм), пропитанный 5% неподвижной фазы силикон SE-30 или СКТФ-50;

-Азот газообразный ГОСТ 9293-74;

-Водород технический по ГОСТ 3022-80, сжатый в баллоне;

-Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора;

-Подготовка к анализу:

Заполненную готовым сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, продувают газом - носителем со скоростью 30 см3/мин. при программировании температуры от 50 до 1900С до тех пор, пока не установится стабильная нулевая линия при рабочей чувствительности прибора.

Вывод хроматограф на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией к прибору.

Градуировка хроматографа:

Для определения калибровочного коэффициента берут навеску Нафталина около 0,06 г с точностью до 0,0002 г и навеску 50%-ного раствора глутарового альдегида около 0,30 г с такой же точностью, добавляют 25 см3 ацетона и перемешивают для растворения нафталина. Полученный раствор не менее пяти раз закалывают в колонку хроматографа. Аналогичным образом определяют калибровочный коэффициент для ортофенилфенола и паратертамилфенола.

Калибровочный коэффициент К вычисляют по формуле:

Относительный градуировочный коэффициент (К) для каждой определяемого вещества вычисляют по формуле:

К= (mi * Sэт)/ (mэт.*Si), где

Si и Sэт - площадь вещества- эталона и 1-го определяемого вещества в градуировочной смеси;

mэт -масса вещества -эталона, внесенного в градуировочную смесь, г;

mi - масса 1-го определяемого вещества (в пересчете на 100% вещество), внесенного в градуировочную смесь, г.

Компоненты градуировочной смеси взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака.

Хроматограф градуируют по двум градуировочным смесям примерно одинакового состава. Каждую градуировочную смесь хроматографируют не менее трех раз.

Результаты округляют до второго десятичного знака.

За градуировочный коэффициент принимают среднее арифметическое значение всех определений. Допускаемая относительная суммарная погрешность определения градуировочного коэффициента ± 3% при доверительной вероятности P=0,95.

Условия хроматографирования:

- Объемный расход, см3/мин.: 	азот		30-40

водород	25-30

воздух		250-300

- Температура испарителя	250°С

детектора	270°С

- Температура колонки, программа: от 700С → до 1900С; скорость нагрева 150С/мин;

- Объем вводимой дозы 1 мкл;

Порядок выхода: нафталин, 1,1-бифенил-2-ол, 5-хлор-2-гидроксидифенил-метан.

Относительное время удерживания нафталина 1 глутаровый альдегид -1,1-бифенил-2-ол, 2,1 5-хлор-2-гидроксидифенилметан 3,2.

Условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимости корректировке для эффективного разделения компонентов в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

Проведение анализа:

Около 3,3 г средства взвешивают в мерной колбе вместимостью 25 см, вносят 60мг вещества-эталона (результаты взвешивания записывают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака), добавляют ацетон и обрабатывают в ультразвуковой ванне до полного растворения. Затем добавляют ацетон до калибровочной метки, и после перемешивания 1 мкл раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков определяемых веществ и вещества эталона в испытуемой пробе.

Обработка результатов измерений:

Массовую долю определяемых веществ (Х,%) в средстве вычисляют по формуле:

Х = (Ki * Si*mЭТ)/ ( Sэт*m), где

Ki - относительный  градуировочный коэффициент 1-го определяемого вещества;

Si и Sэт - площадь хроматографического пика определяемого вещества и вещества эталона в пробе;

m и mЭТ - масса средства и вещества-эталона, внесенного в пробу, г.

За результат измерений принимают среднее значение результатов из двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого значения 0,5%.

Допускаемая относительная погрешность результатов анализа ± 10% при доверительной вероятности Р=0,95.